УТВЕРЖДЕНА

Постоянным комитетом по контролю

наркотиков при Минздраве СССР,

29 мая 1991 г., Протокол N 18

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТОВ ОДНОРАЗОВОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ВО ВНЕЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

("ПОЛИТЕСТ", "СИГМА", "НАРКОТЕСТ") <*>

--------------------------------

<*> Разработчики: канд. биол. наук А.В.Гаевский (НПО "ВИЛАР"),

канд. хим. наук Е.В.Дегтерев (ЦХЛС-"ВНИХФИ")

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Тесты одноразового использования,  представляющие собой наборы

химических    реактивов,    предназначены    для   предварительной

идентификации следующих наркотических средств  на  основе  цветных

реакций:

- каннабиса и других  кустарно  приготовленных  препаратов  из

разных  сортов  конопли  (марихуана,  гашиш  или  анаша,  гашишное

масло);

- опия и маковой соломы;

- индивидуальных  опийных  алкалоидов   (морфин,   кодеин)   и

синтетических производных (героин);

- промедола;

- барбитуратов;

- кокаина;

- амфетаминов;

- лизергиновой кислоты и ее производных.

Тесты позволяют  идентифицировать  эфедрин и псевдоэфедрин как

сырье для кустарного получения наркотических средств:  первитина и

эфедрона.

Большинство цветных химических реакций,  положенных  в  основу

действия   тестов,   широко   используются   в   мировой  практике

идентификации наркотических средств.  Однако эти реакции  являются

групповыми и не обладают достаточной селективностью по отношению к

индивидуальным   веществам.   Поэтому   положительные   результаты

идентификации  наркотиков  во  внелабораторных  условиях с помощью

этих тестов требуют дальнейшего подтверждения путем  экспертизы  с

применением    современных    физико    -    химических    методов

(хроматография, масс - спектрометрия и др.).

Учитывая разное    содержание    наркотических    веществ    в

подозреваемых объектах,  а также чувствительность цветных реакций,

при  работе  с  тестами  практикуется  использование различных доз

объектов,  взятых  для  анализа,  что  предусмотрено  в  разд.  IV

настоящей Инструкции.

Применение тестов одноразового использования для идентификации

наркотических  средств  во  внелабораторных  условиях  не  требует

специальной химической подготовки исполнителя,  кроме  тщательного

изучения настоящей Инструкции.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СПОСОБЫ

ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ВО ВНЕЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

В настоящей Инструкции используется терминология наркотических

средств,  принятая в Единой конвенции  о  наркотических  средствах

1961  г.  и  в  документах,  издаваемых  Постоянным  комитетом  по

контролю наркотиков.

1. Наркотические средства из конопли

Конопля является сырьем для кустарного приготовления различных

наркотических средств,  которые известны под названием "каннабис",

"марихуана", "гашиш", "гашишное масло" и др.

Каннабис в  соответствии  с  определениями  Единой конвенции о

наркотических  средствах  1961  г.  означает   верхушки   растения

каннабис  с  цветами  или плодами (за исключением семян и листьев,

если  они  не  сопровождаются  верхушками),  из  которых  не  была

извлечена смола, каким бы названием они не были обозначены.

Марихуана - приготовленная смесь высушенных  или  невысушенных

верхушек  с  листьями  и остатками стебля любых сортов конопли без

центрального стебля.

Гашиш, анаша,  смола  каннабиса  -  специально  приготовленная

смесь  отделенной  смолы,  пыльцы  растения  каннабис  или  смесь,

приготовленная путем обработки (измельчением, прессованием и т.д.)

верхушек растения каннабис с разными наполнителями,  независимо от

того,  какая форма придана смеси - таблетки, пилюли, спрессованные

плитки, пасты и др.

Гашишное масло - наркотическое средство,  получаемое из частей

растений  любых  видов   и   сортов   конопли   путем   извлечения

(экстракции)   различными   растворителями   или   жирами   (может

встречаться  в  виде  раствора  или  вязкой  массы):  экстракты  и

настойки каннабиса.

Основным действующим началом наркотических средств из  конопли

являются тетрагидроканнабинолы.

Для предварительной идентификации каннабиса  и  продуктов  его

кустарной переработки чаще всего используют две цветных химических

реакции, которые можно выполнять во внелабораторных условиях.

Одна реакция       представляет      собой      взаимодействие

тетрагидроканнабинолов     с     альдегидами     в     присутствии

концентрированной   соляной   кислоты  с  последующим  извлечением

хлороформом продуктов реакции,  окрашенных в  характерный  голубой

цвет (реакция Дюкенуа в различных модификациях).

Другая реакция       заключается       во       взаимодействии

тетрагидроканнабинолов   со   стабилизированными  солями  диазония

(например,  прочный синий Б или ББ) в  щелочной  среде.  При  этом

образуются  продукты  пурпурно  -  красного  или оранжевого цвета,

растворимые в органических растворителях.

Известны специально  выведенные сорта конопли,  практически не

содержащие  наркотического  начала.  Препараты  из   этих   сортов

конопли, как правило, не дают характерной окраски с вышеописанными

реагентами.

2. Наркотические средства из мака снотворного

Основными видами наркотических  средств  из  мака  снотворного

является  опий,  солома  мака  и продукты ее кустарной переработки

(например,  экстракт соломы мака,  ацетилированный опий),  а также

индивидуальные вещества: морфин, героин, кодеин.

Опий - свернувшийся сок  опийного  или  масличного  мака.  Это

вязкая  или  твердая  масса  темно - бурого цвета со специфическим

запахом.

Опий медицинский - опий,  подвергшийся обработке,  необходимой

для его применения с медицинской целью, в том числе в порошке.

Он представляет  собой,  как  правило,  порошок  или  таблетки

буроватого цвета со специфическим запахом.

Маковая солома - все части (как целые, так и измельченные, как

высушенные,  так и  невысушенные,  за  исключением  зрелых  семян)

любого   сорта   мака,   собранного   любым  способом,  содержащие

наркотически активные алкалоиды опия.

Экстракт маковой соломы - (именуемый как экстракционный опий -

средство,  получаемое  из  маковой  соломы  любым  способом  путем

извлечения (экстракции) наркотически активных алкалоидов водой или

органическими растворителями;  может встречаться в  виде  жидкого,

смолообразного или твердого состояния.

Ацетилированный опий    -    средство,    получаемое     путем

ацетилирования  опия или экстракционного опия и содержащее в своем

составе кроме алкалоидов  опия  моноацетилморфин,  диацетилморфин,

ацетилкодеин либо их смесь.

Концентрат из маковой соломы  -  материал,  получаемый,  когда

маковая солома подвергается процессу концентрирования содержащихся

в ней алкалоидов.

Основным действующим  началом  опия  и маковой соломы является

алкалоид морфин,  который представляет собой порошок от белого  до

бурого  цвета в зависимости от степени его очистки.  Применяется в

виде  свободного  основания  или  солей,  а  также  с   различными

наполнителями.

Кодеин - природное или синтетическое производное морфина  (его

метиловый   эфир),  представляющее  собой  порошок  от  белого  до

кремового цвета.  Применяется,  главным образом,  в виде таблеток,

содержащих  также  другие  лекарственные  препараты  (таблетки  от

кашля, пенталгин и др.).

Героин -  ацетилированное производное морфина,  представляющее

собой порошок от белого до бурого цвета в зависимости  от  степени

очистки.  Применение  в  медицине  строго запрещено.  В незаконном

обороте встречается чаще всего в виде солей (например,  ацетатов с

запахом уксусной кислоты) и с различными наполнителями.

Общепринятым реагентом  на  индивидуальные  опийные  алкалоиды

является реактив Марки (растворы формальдегида в концентрированной

серной кислоте).  При взаимодействии его с морфином  или  героином

образуется  характерное  фиолетовое окрашивание реакционной смеси.

Кодеин в этих условиях дает фиолетово - синюю  окраску.  Наряду  с

реактивом  Марки  часто  используют  также реактив Фреде (растворы

молибденовой кислоты или  молибдата  аммония  в  концентрированной

серной кислоте).  Морфин и героин дают с этим реактивом фиолетовую

окраску,  постепенно переходящую в зеленую.  В присутствии кодеина

сразу образуется зеленое окрашивание.

Для отличия морфина от  героина  во  внелабораторных  условиях

чаще   всего   используют   реакцию  с  концентрированной  азотной

кислотой.  При  этом  морфин  образует  коричневато  -   оранжевое

окрашивание реакционной смеси, а героин - желтое.

В некоторых случаях для внелабораторной идентификации  морфина

его    окисляют    йодноватой   кислотой   в   присутствии   солей

трехвалентного железа с образованием фиолетового окрашивания.  Для

идентификации   героина   по   этой   реакции  его  предварительно

гидролизуют в щелочных условиях.

Идентификация сырья,  содержащего  опийные  алкалоиды  (опий -

сырец,  солома мака и др.),  представляет  собой  сложную  задачу,

которая  до  настоящего  времени  неудовлетворительно  решалась  с

помощью  зарубежных  тестов.  Она  может  быть  решена  только   с

применением  селективного  извлечения  алкалоидов  из  исследуемых

объектов.

3. Промедол

Синтетическое обезболивающее      лекарственное      средство,

представляющее  собой  белый  кристаллический порошок или таблетки

белого цвета.

Промедол идентифицируют    с   помощью   реактива   Марки   по

характерной красной  окраске  или  реактива  Фреде  -  по  розовой

окраске, переходящей в серую.

4. Барбитураты

Синтетические лекарственные      средства      успокаивающего,

снотворного действия.  Применяются в виде таблеток  самостоятельно

или    в    сочетании   с   другими   лекарственными   средствами.

Идентифицируются  по  реакциям  Цвиккера:  с  солями  кобальта   в

щелочной  среде  по  фиолетовой  или сиреневой окраске,  а также с

солями  меди  в  щелочной  среде  по  синей  или  голубой  окраске

продуктов, извлекаемых органическими растворителями.

5. Кокаин

Кокаин является   алкалоидом,   который  получают  из  листьев

южноамериканского полукустарника - "кокаинового куста".

Представляет собой  бесцветные  игольчатые кристаллы,  а также

белый или слабо окрашенный  кристаллический  порошок  без  запаха.

Применяется    в    качестве    местноанестезирующего    средства;

высокотоксичен.

Кокаин чаще   всего   идентифицируют   по   реакции  Скотта  с

тиоцианатом кобальта в нейтральной или кислой среде с образованием

голубого осадка, растворимого в хлороформе.

Подобную реакцию дают некоторые ненаркотические  алкалоиды,  а

также  синтетические  лекарственные вещества местноанастезирующего

действия.

Для повышения  селективности этой реакции используют различные

ее модификации,  а также  дополнительное  тестирование  с  помощью

других реагентов.

6. Амфетамины

Амфетамины - синтетические лекарственные вещества, относящиеся

к производным фенилэтиламина и являющиеся  сильными  стимуляторами

центральной  нервной  системы.  Чаще всего они используются в виде

таблеток. К амфетаминам относятся фенамин, метамфетамин (первитин)

и     др.     К     этой     же    группе    относится    мескалин

(3,4,5-триметоксиамфетамин),  выделяемый из некоторых мексиканских

кактусов. Применение мескалина в медицине строго запрещено.

Группа амфетаминов  идентифицируется  по   реакции   Марки   с

образованием  оранжевого или бурого окрашивания реакционной смеси,

а также реакцией с нитропруссидом натрия,  дающей темно -  розовую

окраску.

7. Эфедрин и псевдоэфедрин

Эти алкалоиды  содержатся  в  надземной  части различных видов

полукустарника эфедры.

По химическому  строению  эфедрин  и  псевдоэфедрин  близки  к

амфетаминам,  однако   отличаются   по   биологическому   действию

(адреномиметики)  и  по  ряду  химических свойств.  С большинством

известных реактивов на алкалоиды (реактивы Марки,  Фреде  и  т.д.)

эфедрин и псевдоэфедрин не дают характерных цветных реакций.

Для их идентификации во внелабораторных условиях  используется

реакция  Чен  и  Као  с  солями  меди  с  образованием  соединений

фиолетового цвета, извлекаемых органическими растворителями.

8. Производные лизергиновой кислоты

Лизергиновая кислота  входит   в   состав   ряда   алкалоидов,

выделяемых   из   рожков   спорыньи   и   применяемых  в  качестве

лекарственных  средств.  К  наркотикам  галюциногенного   действия

относятся    некоторые    синтетические    производные   свободной

лизергиновой  кислоты,  прежде   всего   ЛСД   (диэтиламид).   Они

представляют  собой  бесцветные  порошки  или  порошки  буроватого

цвета,   которые   идентифицируют   по    реакции    Ван-Урка    с

п-диметиламинобензальдегидом   в   присутствии   концентрированных

минеральных кислот и иногда хлорида железа с образованием красно -

фиолетового окрашивания реакционной смеси.  Свободная лизергиновая

кислота и ЛСД строго запрещены для применения в медицине.

III. ОПИСАНИЕ ТЕСТОВ

Тест представляет собой изделие,  состоящее из полиэтиленового

пенала   с   полупрозрачными   реакционными   контейнерами,  двумя

стеклянными ампулами, заполненными химическими реактивами, и двумя

полиэтиленовыми пробками.

При нажатии на  пробки  ампулы  разрушаются  и  их  содержимое

поступает   в  реакционный  контейнер,  в  который  предварительно

помещена проба исследуемого объекта.

Некоторые тесты  дополнительно  снабжены  стандартными тюбик -

капельницами  с  водными  растворами  карбоната  калия   различных

концентраций.

Тест на опий и солому мака снабжен дополнительным  контейнером

для проведения экстракции.

Тесты, содержащие  ампулы  с   концентрированными   кислотами,

снабжены ампулами с нейтрализатором - окисью алюминия.

Пеналы вместе  с  контейнерами,   тюбик   -   капельницами   и

полиэтиленовыми  шпателями  для  взятия  проб помещены в картонные

пачки, на которых нанесены: текст инструкции по применению каждого

теста  и  цветные  метки,  с которыми сравнивают окраску продуктов

реакции в полупрозрачном реакционном контейнере.

Примечание. В настоящее время выпускаются тесты с  аналогичным

составом  реагентов,  расфасованных  в легко разрушающиеся ампулы,

помещенные  в  прозрачные  пакеты.  На  пакеты   нанесены   тексты

инструкций по применению каждого теста и цветные метки, с которыми

сравнивают окраску продуктов реакции.  Последовательность  анализа

объектов  с  помощью  тестов данной конструкции такая же,  как при

использовании пенальных тестов;  в связи с  этим  применительно  к

новым    тестам   действуют   соответствующие   положения   данной

инструкции.

Результат тестирования считается положительным,  если основной

цвет  реакционной  смеси  совпадает  с цветной меткой на картонной

пачке. Положительный результат является основанием для направления

подозреваемых объектов на экспертизу в лабораторных условиях.

Перечень тестов на отдельные группы  наркотических  средств  и

химический  состав  реагентов  в  ампулах  и  тюбик  - капельницах

представлен в табл. 1.

Таблица 1

СОСТАВ ПОЛИТЕСТОВ

------------------------------------------------------------------

|Обозначение |Количество|  Состав реактивов   |  Цветовые метки  |

|тестов и вид|ампул (а) |                     |                  |

| наркотика  |и тюбик - |                     |                  |

|            |капельниц |                     |                  |

|            |   (т)    |                     |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|     1      |    2     |          3          |        4         |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Р-2         |1 a       |Порошок прочного     |От оранжево -     |

|Конопля     |          |синего В             |розовой до        |

|Гашиш       |1 a       |Смесь: хлороформ,    |пурпурной         |

|Марихуана   |          |тетрахлорметан (1:3) |                  |

|            |1 т       |10% раствор карбоната|                  |

|            |          |калия                |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Р-3         |1 а       |10% раствор формалина|Окраска верхнего  |

|Опий        |          |в концентр. серной   |слоя от серовато -|

|Солома мака |          |кислоте              |фиолетовой до     |

|            |1 а       |Хлороформ            |фиолетово -       |

|            |1 т       |5% раствор           |пурпурной         |

|            |          |карбоната калия      |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-1         |1 а       |2% раствор формалина |Фиолетово -       |

|Морфин      |          |в концентр. серной   |пурпурная (морфин,|

|Героин      |          |кислоте              |героин), сине -   |

|Кодеин      |1 а       |Окись алюминия       |фиолетовая        |

|Промедол    |          |(нейтрализатор)      |(кодеин), алая    |

|Амфетамины  |          |                     |(промедол),       |

|            |          |                     |оранжевая или     |

|            |          |                     |коричнево - бурая |

|            |          |                     |(амфетамины)      |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-2         |1 а       |5% раствор нитрата   |Сиреневая или ярко|

|Барбитураты |          |кобальта в           |- фиолетово -     |

|            |          |изопропаноле         |пурпурная         |

|            |1 а       |10% раствор          |                  |

|            |          |пиперидина в         |                  |

|            |          |изопропаноле         |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-3         |1 а       |Бромфеноловый синий в|Пурпурно - красная|

|Героин      |          |буферном растворе    |                  |

|            |          |(pH5)                |                  |

|            |1 а       |Хлороформ            |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-4         |1 а       |2% водный раствор    |Сине - голубая    |

|Кокаин      |          |роданида кобальта    |окраска нижнего   |

|            |1 а       |Хлороформ            |слоя              |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-5         |1 а       |1% раствор           |Лиловая I         |

|Амфетамины  |          |нитропруссида натрия |                  |

|            |          |в 5% растворе ацетона|                  |

|            |1 а       |2% раствор карбоната |                  |

|            |          |калия                |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-6         |1 а       |0,5 М водный раствор |Фиолетовая окраска|

|Эфедрин     |          |сульфата меди        |верхнего слоя     |

|            |1 т       |10% водный раствор   |(эфедрин,         |

|            |          |карбоната калия      |псевдоэфедрин)    |

|            |1 а       |н-Бутанол            |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-7         |1 а       |5% раствор           |Красно -          |

|ЛСД         |          |п-диметиламинобенз-  |фиолетовая или    |

|            |          |альдегида в смеси    |темно - пурпурно -|

|            |          |этанола и о-фосфорной|красная           |

|            |          |кислоты (1:1)        |                  |

|            |1 а       |Окись алюминия       |                  |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-8         |1 а       |0,3% раствор         |Фиолетово -       |

|Морфин      |          |молибдата аммония в  |пурпурная (морфин,|

|Героин      |          |концентр. серной     |героин), серо -   |

|Кодеин      |          |кислоте              |сине - зеленая    |

|            |1 а       |Окись алюминия       |(кодеин)          |

|------------+----------+---------------------+------------------|

|Ф-9         |1 а       |0,5% раствор         |Голубая окраска   |

|Барбитураты |          |сернокислой меди в 5%|нижнего слоя      |

|            |          |растворе пиперидина  |                  |

|            |1 а       |Хлороформ            |                  |

------------------------------------------------------------------

Перечисленные в табл. 1 тесты могут поставляться потребителю в

картонной или деревянной таре,  содержащей по  нескольку  десятков

однотипных  изделий,  или комплектоваться в наборы,  упакованные в

переносные  коробки  или   футляры   из   полимерного   материала.

Количественный   и   качественный   состав   этих  наборов  должен

определяться потребителем с учетом конкретных  задач  тестирования

подозреваемых   объектов   и   получения  максимально  достоверных

результатов.

Для повышения надежности тестирования рекомендуется один и тот

же объект  анализировать  несколькими  тестами  в  соответствии  с

требованиями  разд.  IV  "Проведение  испытаний" и  прилагаемыми к

тестам схемой и табл. 2.

На схеме  показано проведение анализа подозреваемых объектов с

помощью  основных  и  дополнительных  тестов  на  различные   виды

наркотиков (например,  Ф-1 и Ф-8 - на опийные алкалоиды, Ф-2 и Ф-9

- на барбитураты и т.д.).

В табл.   2   представлены  тесты  и  номера  цветовых  меток,

обозначающих   окраску   реакционных   смесей   при   тестировании

наркотиков.  Такое  тестирование  рекомендуется для работы с особо

сложными подозреваемыми объектами.

Условные обозначения    цветовых    меток   для   тестирование

наркотических средств,  психотропных и сильнодействующих веществ в

соответствии с   Криминалистическим   атласом   цветов   приведены

в табл.3.

СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИКОВ

С ПОМОЩЬЮ ПОЛИТЕСТОВ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

--------------------       -------------------------------------------------

|Растительное сырье|       |          Фармацевтическая  продукция          |

--------------------       -------------------------------------------------

|            |                   Ф-1|       |      |Ф-4   |       |Ф-7

|            |                      \/      |      |      |       |

|            |               морфин, героин |      \/     |       \/

|Р-2         |Р-3                --------   |   --------  |    --------

|            |      -------------|   1  |   |   |  10  |  |    |  20  |

|            |      |          ----------   |   --------  |    --------

|            |      |          |            |    кокаин   | лизергиновая

\/           \/     |    ------|  кодеин    |             | кислота, ЛСД

--------     --------  |    |     | --------   |             |

от|  14  |   от|   6  |  |    |     --|   2  |   |             |

--------     --------  |    |       --------   |             |

|Ф-3 |Ф-8               |Ф-2          |Ф-6

|    |      промедол    |             |

--------     --------  |    |       --------   |             \/

до|  25  |   до|   1  |  |    |       |   3  |   |          --------

--------     --------  |    |       --------   |          |  18  |

конопля,     опий,     |    |                  |          --------

марихуана,   солома    |    |      амфетамины  |          эфедрин,

гашиш        мака      |    |       --------   |          псевдоэфедрин

|    |    ---|   4  |   |

|    |Ф-5 |  --------   |

\/   |    \/            \/

-------- |  --------     --------

|  11  | |  |  15  |     |   9  |барбитураты

-------- |  --------     --------

героин  | амфетамины       |

\/                 |

--------морфин,      |Ф-9

|   1  |героин       |

--------             |

|

\/

--------          --------

|  21  |кодеин    |  10  |барбитураты

--------          --------

Таблица 2

ОКРАСКА ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ

ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НАРКОТИКОВ

------------------------------------------------------------------

|  Объекты   |              Тесты и N цветовых меток             |

|            |---------------------------------------------------|

|            |Ф-1 |Ф-2|Ф-3 |Ф-4 | Ф-5  |Ф-6 |Ф-7 |Ф-8|Ф-9|Р-2|Р-3|

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Морфин      |  1 | 7 |Б/ц |Б/ц |  13  |Б/ц | 19 | 1 |Б/ц|   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Героин      |  1 | 8 | 11 |    |Осадок|Б/ц | 19 | 1 |Б/ц|   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Кодеин      |  2 | 7 |    |Б/ц |  13  |Б/ц | 19 |21 |Б/ц|   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Промедол    |  3 | 7 |    | 12 |Осадок|Б/ц | 19 |22,|Б/ц|   |   |

|            |    |   |    |    |      |    |    |23 |   |   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Амфетамины  |  4 | 7 |    |Б/ц |  15  |Б/ц | 19 |Б/ц|Б/ц|   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Барбитураты |Б/ц | 9 |Б/ц |Б/ц |  14  | 17 | 19 |Б/ц|12-|   |   |

|            |    |   |    |    |      |    |    |   |10 |   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Кокаин      |Б/ц |10 |    | 10 |Осадок|Б/ц | 19 |Б/ц|Б/ц|   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Эфедрин     |  5 |10 |    |Б/ц |  14  | 18 | 19 |Б/ц| 8 |   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Лизергиновая|  6 | 8 |    |Б/ц |  16  |Б/ц | 20 |24 |Б/ц|   |   |

|кислота     |    |   |    |    |      |    |    |   |   |   |   |

|(около      |    |   |    |    |      |    |    |   |   |   |   |

|0,3 мг)     |    |   |    |    |      |    |    |   |   |   |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Конопля,    |    |   |    |    |      |    |    |   |   |От |   |

|марихуана,  |    |   |    |    |      |    |    |   |   |14 |   |

|гашиш       |    |   |    |    |      |    |    |   |   |до |   |

|            |    |   |    |    |      |    |    |   |   |25 |   |

|------------+----+---+----+----+------+----+----+---+---+---+---|

|Опий, солома|    |   |    |    |      |    |    |   |   |   |От |

|мака        |    |   |    |    |      |    |    |   |   |   |6  |

|            |    |   |    |    |      |    |    |   |   |   |до |

|            |    |   |    |    |      |    |    |   |   |   |1  |

------------------------------------------------------------------

Таблица 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ МЕТОК

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,

ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

------------------------------------------------------------------

|N меток в схеме|               Обозначения                      |

|   и табл. 2   |      по Криминалистическому атласу цветов      |

|               |------------------------------------------------|

|               |   Шифр окраски    |       Наименование         |

|               |                   |      окраски (цвет)        |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       1       |   14,0 - 4/2      |Фиолетово - пурпурный       |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       2       |   13,0 - 4/2      |Сине - фиолетовый           |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       3       |    1,6 - 2/2      |Алый                        |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       4       |    3,5 - 10/2     |Красно - кремово - оранжевый|

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       5       |    4,6 - 4/2      |Светло - оранжево - желтый  |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       6       |   15,5 - 12/6     |Серовато - фиолетовый       |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       7       |   11,0 - 12/2     |Светло - лазурный II        |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       8       |   13,2 - 8/2      |Сине - фиолетовый бледный   |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|       9       |   15,0 - 2/2      |Ярко - фиолетово - пурпурный|

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      10       |   12,0 - 2/2      |Сине - голубой              |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      11       |    2,0 - 6/2      |Пурпурно - красный          |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      12       |   12,0 - 10/4     |Ярко - голубой              |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      13       |    4,0 - 2/6      |Охра светлая                |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      14       |    3,5 - 2/2      |Оранжево - розовый          |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      15       |    1,0 - 10/2     |Лиловый I                   |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      16       |    4,0 - 12/2     |Кремовато - оранжевый       |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      17       |   15,0 - 8/4      |Сиреневый                   |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      18       |   14,0 - 6/2      |Светло - фиолетовый         |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      19       |    4,7 - 10/2     |Желтовато - кремовый        |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      20       |    1,6 - 2/4      |Темно - пурпурно - красный  |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      21       |    6,0 - 2/6      |Серо - сине - зеленый темный|

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      22       |    1,0 - 14/2     |Лилово - розовый            |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      23       |    0,0 - 8/       |Серый                       |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      24       |   11,2 - 2/6      |Зеленовато - голубой темный |

|---------------+-------------------+----------------------------|

|      25       |    1,0 - 2/2      |Пурпурный                   |

------------------------------------------------------------------

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Идентификация наркотических средств состоит из двух этапов:

первый - разделение на группы по внешнему  виду  (растительные

объекты, фармпродукция);

второй - проведение химических реакций.

К группе    растительных    объектов   относятся   целые   или

измельченные части растений, порошки, таблетки, брикеты, пилюли из

растительного  материала с различными связующими добавками или без

них, а также темноокрашенные объекты в виде вязкой смолистой массы

и т.п.

К фармацевтической продукции относятся  белые  или  окрашенные

кристаллические   или   аморфные  порошки,  не  содержащие  частиц

растительного материала или смолистых веществ; таблетки или драже,

покрытые или непокрытые оболочкой.

Особую группу объектов составляют мази,  свечи,  растворы. Как

правило,   их  анализ  на  присутствие  наркотических  веществ  во

внелабораторных  условиях   затруднителен,   поскольку   требуется

специальная подготовка объекта к анализу.

1. Проведение химических реакций с растительными объектами

Сначала испытание  проводится  с помощью теста Р-3.  Для этого

одну  порцию  измельченного  растительного  материала  помещают  с

помощью  шпателя  в  реакционный контейнер и проводят испытание на

возможное  присутствие  опия  или  соломы  мака   по   инструкции,

прилагаемой к тесту Р-3. В случае появления окраски верхнего слоя,

соответствующей прилагаемой цветовой  метке,  объект  передают  на

экспертизу.   При   отсутствии  указанной  окраски  верхнего  слоя

жидкости  отмечают  окраску  небольшого  нижнего  слоя   (реактива

Марки).  Если  он имеет фиолетовую,  красно - фиолетовую,  темно -

красную или почти черную окраску,  объект дополнительно испытывают

на присутствие морфина, героина или кодеина с помощью тестов Ф-1 и

Ф-8.  В тех случаях,  когда слой реактива Марки  приобретает  иную

окраску  при  использовании  теста Р-3,  а также при отрицательных

результатах дополнительного тестирования по Ф-1 и  Ф-8,  -  объект

анализируют  на  присутствие  в  нем каннабиноидов с помощью теста

Р-2.  Если  появляется  окраска  нижнего   слоя,   соответствующая

прилагаемой цветовой метке,  испытуемый объект также отправляют на

экспертизу.

Примечание. В   случае   появления   очень   интенсивной  или,

наоборот,  очень слабой окраски реакционной смеси по  сравнению  с

цветовыми    метками,    испытания   повторяют   с   меньшей   или

соответственно с большей порцией объекта. При отсутствии указанной

окраски испытание прекращают.

2. Проведение химических реакций с фармацевтической продукцией

Вначале образцы испытывают  на  возможное  присутствие  в  них

опийных алкалоидов, промедола или амфетаминов с помощью теста Ф-1.

Для  этого  небольшую  порцию  испытуемого  объекта  (порошка  или

растертых таблеток), размером не более спичечной головки, помещают

в  реакционный  контейнер   и   поступают   согласно   инструкции,

прилагаемой к тесту Ф-1.  При избытке испытуемого материала быстро

развивается интенсивная окраска вплоть до черной.  В  этом  случае

повторяют  испытание с меньшим количеством объекта.  Для некоторых

образцов  "бурого  (коричневого)  героина"  испытуемая  порция  не

должна превышать размера макового зернышка.

При правильно   подобранной   порции   развивается    окраска,

соответствующая   цветовым   меткам,   которая  свидетельствует  о

возможном  присутствии  в  испытуемом  объекте  морфина,  героина,

кодеина,  промедола или амфетаминов. Для подтверждения присутствия

указанных  веществ  рекомендуется  использовать  тест   Ф-8.   При

положительных  реакциях  по  тестам  Ф-1  и Ф-8 испытуемые объекты

направляют на экспертизу.

Примечание. Некоторые  лекарственные препараты,  не обладающие

наркотическим действием,  взаимодействуют с реактивами  теста  Ф-1

подобно  амфетаминам.  Для подтверждения присутствия амфетаминов в

испытуемом материале  рекомендуется  использовать  тест  Ф-5.  Для

этого  2-3  порции  объекта  помещают  в  реакционный  контейнер и

проводят испытания по соответствующей инструкции.

Известный наркотик  первитин  (метамфетамин) дает с реактивами

теста  Ф-1  характерную  коричневато  -  бурую   окраску   большой

интенсивности.   С  реактивами  теста  Ф-8  первитин  дает  желтую

окраску, а с реактивами теста Ф-5 практически не взаимодействует.

До проведения  испытаний  на  барбитураты  с помощью теста Ф-2

одну - две  порции  порошка,  одну  таблетку  или  часть  таблетки

помещают  в  реакционный  контейнер  и  проводят  тестирование  по

соответствующей инструкции. При слабой окраске испытание повторяют

с  большим количеством объекта.  В случае положительной реакции на

барбитураты (сиреневая  или  фиолетово  -  пурпурная  окраска,  не

исчезающая  в  течение 2-3 мин.) объекты дополнительно проверяют с

помощью теста Ф-9 и только после этого направляют на экспертизу.

Для проведения  испытаний  на кокаин одну - две порции порошка

помещают  в  реакционный  контейнер  и  проводят  тестирование  по

инструкции  к тесту Ф-4.  Появление сине - голубой окраски нижнего

(хлороформного)  слоя  свидетельствует  о  возможном   присутствии

кокаина  в  испытуемом  объекте.  Однако аналогичную окраску могут

давать и некоторые  ненаркотические  азотсодержащие  лекарственные

средства,  относящиеся,  в первую очередь,  к местным анестетикам.

Поэтому  присутствие  кокаина  должно  быть  подтверждено  другими

тестами   (перекрестный  анализ),  в  первую  очередь  тестом  Ф-6

(бесцветная  верхняя  бутанольная  фаза).  В  этом  случае  только

труднодоступные сильнодействующие дикаин и совкаин нельзя отличить

от кокаина.

Для проведения испытаний на эфедрин и псевдоэфедрин одну - две

порции порошка  или  растертых  таблеток  помещают  в  реакционный

контейнер  и  проводят  тестирование  по  инструкции  к тесту Ф-6.

Фиолетовая  окраска  верхнего  слоя  свидетельствует  о  возможном

присутствии    эфедрина    и   псевдоэфедрина   в   объекте.   Для

дополнительного   испытания   на   эфедрин    или    псевдоэфедрин

рекомендуется  использовать  тест  Ф-9 (фиолетовая окраска нижнего

слоя).

Примечание. При  проведении  реакции  по  тесту  Ф-6  выпадает

обильный голубой осадок, который не принимают во внимание.

Для проведения  испытаний  на  лизергиновую   кислоту   и   ее

производные  небольшую  порцию  исследуемого  порошка  помещают  в

реакционный контейнер и  проводят  тестирование  по  инструкции  к

тесту Ф-7.

Развитие окраски,     соответствующей     цветовой      метке,

свидетельствует  о  возможном  присутствии  в  пробе  лизергиновой

кислоты  или  ее  производных.  Чтобы  отличить  эти  вещества  от

аминокислоты     триптофана    или    триптамина,    рекомендуется

дополнительное испытание  с  помощью  теста  Ф-8.  В  этом  случае

лизергиновая кислота   и   ее   производные   дают   зеленую   или

зеленовато -  голубую  окраску,  а  триптофан  и триптамин не дают

окрашенных продуктов реакции. При положительных реакциях по тестам

Ф-7 и Ф-8 объект направляют на экспертизу.

Примечание. В случае развития очень интенсивной темной окраски

по тесту Ф-7 опыт повторяют с меньшим количеством объекта.

V. ХРАНЕНИЕ

Тест Р-2  рекомендуется  хранить  в  сухом  темном  месте  при

температуре  не  выше  +5 град.  С (холодильник).  Остальные тесты

могут храниться в сухом помещении при комнатной температуре.

VI. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ТЕСТАМИ

Тесты Р-2, Р-3, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-6, Ф-7, Ф-9 содержат ампулы с

летучими,  легковоспламеняющимися и токсичными растворителями. При

работе  с  ними  необходимо  соблюдать   общие   правила   техники

безопасности, установленные для веществ этого класса.

Тесты Ф-1,  Ф-8 содержат  ампулы  с  концентрированной  серной

кислотой.  При  попадании  на  руки или одежду необходимо засыпать

соответствующий участок содой,  а затем смыть большим  количеством

воды с мылом.  При попадании реактива в глаза необходимо тщательно

промыть их большим количеством  воды  и  немедленно  обратиться  к

врачу.

Разбивать ампулы в  тестах  следует  только  при  вертикальном

положении пеналов.  Отработанные тесты складывают в полиэтиленовые

пакеты,  эмалированную, стеклянную или полимерную тару, устойчивую

к действию растворителей.